## Slide 1: 倒壊リスクにおける病院避難
倒壊リスク
  施設建物のいずれかが未耐震または未診断
病院避難リスク
  入院病棟が未耐震または未診断かどうか
避難の緊急性
  一時避難場所を確保できるかどうか
  医療継続および環境因子を考慮
  入院患者の特性を考慮
オペレーション優先度に影響するため事前リスクを把握しておく
避難
低
高

## Slide 2: DMAT派遣の考え方と回答例
【ドクヘリ等の空路】
  巡回の上、全体の状況（実際の浸水の有無・着陸可否等）を把握
  津波浸水域に所在する、着陸可能で状況が不明（EMIS未入力・電話不通）の一般病院・有床診療所
  津波浸水域に所在する、着陸可能で状況判明済みの一般病院・有床診療所
  ※着陸困難な医療機関については、関係機関ヘリの使用を検討

## Slide 3: 被災病院の評価ステップと行動確定
Step1 （Scene）
場の安全を評価して病院の行動評価群を決定
Step2 （Survivor）
患者の生命維持機能に基づいて、病院行動評価群を決定
（当面24時間の機能で判断）
Step3 (Self)
衛生・生活機能を評価（資源評価）+翌日、翌日の状況を推定（将来予
測）
病院行動評価群を決定
物質的資源の評価+人的資源（職員参集状況）評価
Step4 具体的な支援要請

## Slide 4
診療継続不可
制限なく機能維持
病院行動評価群
病院行動評価群 Ver4（診療機能の継続性と拡張の評価）
機能維持
Ⅲ
0
Ⅰ
機能障害
通常運用/
病床拡張
Ⅱ
場（施設）
危険
緊急避難
避難
診療継続可
Step1
Step2
Step3
取るべき行動
機能の評価
機能回復不可
回復の可能性あり＊ or
一部機能障害
＊台風・落雷などによる一時的停電など、一定の時間経過により機能回復が見込める場合
付帯事項
ICUなど特殊病床については
別途評価と判断を付記

## Slide 5: 建物倒壊の対応
脆弱性の高い医療機関：入院棟を含む建物がIs値0.6未満又は未診断
早期にDMAT派遣
問題なし
問題あり
電話連絡可
①震度6弱以上の地域における脆弱性の高い医療機関
※EMIS入力状況は問わない
電話連絡不可
早期にDMAT派遣
②上記に該当しないがEMISにて倒壊あり
問題なし
問題あり
電話連絡可
電話連絡不可

## Slide 6: 建物浸水の対応
脆弱性の高い医療機関：ハザードマップにおいて浸水地域に位置
DMAT派遣 （空路での全体巡回後に検討）
問題なし
問題あり
電話連絡可
①浸水予測地域に所在する医療機関
※EMIS入力状況は問わない
電話連絡不可
DMAT派遣 （空路での全体巡回後に検討）
②上記に該当しないがEMISにて浸水あり
問題なし
問題あり
電話連絡可
電話連絡不可

## Slide 7: 停電対応
脆弱性の高い医療機関リスト：自家発無又は自家発稼働時間24時間未満
早期にDMAT派遣
停電無又は十分量の燃料自己確保が可能
電話連絡可
①脆弱性の高い医療機関 ※EMIS入力状況は問わない
電話連絡不可
自家発無又は自家発稼働24時間以内
※並行してライフライン支援のリスト作成を実施
DMAT派遣
電話連絡不可
電話連絡可
③EMIS未入力かつ施設情報無/不足
問題あり
問題なし
早期にDMAT派遣
電話連絡不可
②上記に該当しないがEMISにて要支援 ※詳細入力で1日未満の施設から優先的に把握
自家発無又は自家発稼働24時間以内
自家発稼働24時間以上
DMAT派遣
停電無又は十分量の燃料自己確保が可能
電話連絡可

## Slide 8: 断水対応
脆弱性の高い医療機関リスト：貯水の使用可能時間が24時間未満（休日使用量が受水槽容量を上回る）
断水無又は十分量の水自己確保が可能
電話連絡可
①脆弱性の高い医療機関 ※EMIS入力状況は問わない
電話連絡不可
※並行してライフライン支援のリスト作成を実施
DMAT派遣
電話連絡不可
電話連絡可
③EMIS未入力かつ施設情報無/不足
問題あり
問題なし
電話連絡不可
②上記に該当しないがEMISにて要支援 ※詳細入力で1日未満の施設から優先的に把握
断水有
電話連絡可
DMAT派遣
DMAT派遣
断水有
断水無又は十分量の水自己確保が可能

## Slide 9
指揮所（派遣DMAT）
  医療機関のニーズ把握、EMISへの反映
  補給が実施されたかを確認
活動拠点本部
  医療機関への補給要否・優先順位付けした担当管轄圏域内リストの作成
  補給困難の恐れのある医療機関へのDMAT派遣
都道府県調整本部
  医療機関への補給要否・優先順位付けした全リストの作成
  災害対策本部に要請、確保依頼
  病院補給進捗（リスト）の管理
各本部の役割分担

## Slide 10: 病院支援活動
  ＣＳＣＡ活動：EMISで病院状況を発信
    指揮支援
      現状分析と課題の共有
      リエゾンとしての活動
      本部支援の必要性の判断
    通信支援
  ＴＴＴ活動
    籠城支援
      節電、節水の助言
      補給に必要な情報の取得
        自家発燃料：燃料の種類、給油口型、必要量等
        給水：受水槽の有無、位置、1日最低限の必要量等
    搬送支援
      緊急搬送支援
      病院避難の助言
Notes: 避難・籠城支援

## Slide 11: 物資補給の留意点
都道府県DMAT調整本部と具体的な進捗確認
  物資支援は都道府県直轄オペレーションとなる場合が多い
  進捗管理表の管理
  アクセスの評価
病院からの信頼を得る
  正確に困りごと（ニーズ）を聴取する
  物資が届くまで確認する
  実現しない調査は不信のもととなる
  全応需できなくても少ない量でも支援する